Minimalne wymagania kserokopiarki:

- funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner

- drukowanie, skanowanie w formacie A3, A4

- prędkość kopiowania A4: min. 35 str/min

- prędkość kopiowania A3: min. 15 str/min

- skanowanie kolorowe poprzez sieć

- min. prędkość skanowania z podajnika: 55 str/min

- rzeczywista rozdzielczość druku : min. 1200 x 1200 dpi

- pamięć RAM min. 1 GB

- procesor 667 Mhz lub szybszy

- pojemność dysku twardego min. 160 GB

- obsługa protokołów sieciowych SMB, FTP,  HTTP

- min. 2 kasety na papier

- skanowanie do PDF przeszukiwalnego w standardzie

- oryginalna podstawa pod urządzenie

- pojemność kasety (1 i 2) na papier: min. 520 arkuszy

- pojemność wyjścia na papier min. 300 arkuszy

- automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego na 110 arkuszy lub więcej

- możliwość zliczania, raportowania i zarządzania wydrukami

- interfejs sieciowy 100/1000 Mb/s

- skanowanie do pliku PDF, e-mail

- minimalne miesięczne obciążenie 15 000 stron

- kompletne moduły bębnów wymienialne przez użytkownika, bez udziału serwisu.

- Gwarancja producenta min. 2 lata

Oferta dotyczy nowej kserokopiarki czarno-białej.

Prosimy również o podanie producenta i modelu kserokopiarki.